|  | NVT | RISICO | ACTIE OVEREENKOMSTIG BASISREGELS GOED VAKMANSCHAP ACTIE BOVENOP BASISREGELS GOED VAKMANSCHAP* (*= bijzondere acties die voortkomen uit risico-analyses onderaannemers, opgelegd door VC, overheid, …) |
| --- | --- | --- | --- |
| Verontreinigingen |
| 4.1 Gedetecteerde verontreinigingen in grond en grondwater : aard, concentraties, diepte, verspreiding, aanwezigheid drijflaag |  | X | Toelichting door milieukundig begeleider tijdens startvergadering. Treffen van standaard sanitaire maatregelen en gebruik standaard PBM’s voor werken op gesloten tankstations. Treffen van andere dan standaard sanitaire maatregelen : (welke ?) Gebruik van andere dan standaard PBM’s : (welke ?) |
| 4.2 Restverontreiniging na ontgraving |  | X | Toelichting door milieukundig begeleider tijdens startvergadering of in loop der werken. Isolatie met folie. Plaatsen in-situ-infrastructuur ter hoogte van de restverontreiniging. |
| 4.3 Andere potentiële verontreinigingen | X |  |  |
| Site en haar infrastructuur |
| 4.4 Beschikbare ruimte |  | X | Opstellen en uitvoeren werfinrichtingsplan. Opstellen en uitvoeren signalisatieplan zie projectfiche 5 :”Evaluatie omgeving” Interactie met gebruikers zie projectfiche 5 : ”Evaluatie omgeving” |
| 4.5 Sloop luifel of gebouwen | X |  | Veilig stellen wisselwerking met externe sloper zie projectfiche 6 : “Evaluatie bedreigingen”. Opstellen specifieke risico-analyse indien sloop in eigen beheer. |
| 4.6 Sloop van pompeilanden en/of verhardingen, ondergrondse infrastructuur, massieven, … |  | X | Aanwezigheid pneumatische boor op werf. Aanwezigheid zeefbak op werf. Slopen of opvullen van kelders in werfzone. |
| 4.7 Brandstoftanks en leidingen |  | X | Controle op aanwezigheid reinigingsattesten in werfmap. Opsporen tanks op basis van besteksplannen en zichtbare toezichtsputten. Openen mangaten d.m.v. losschroeven bouten. Controle op reiniging + eventueel uitvoeren bijkomende reiniging. Controle op ontgassing voorafgaand verwijdering + versnelde verwijdering na ontgassen. Opstellen hijsplan. Verwijderen leidingen door vrijgraven. Geen leidingen laten slingeren op werfterrein. Inzet hijskraan andere dan standaard werfkraan. Verwijderen schuim of beton uit tanks op werf/elders : (waar beton of schuim verwijderen ?) Versnijden van de tanks op de werf. |
| 4.8 Ondergronds leidingwerk en luchtleidingen |  | X | Plannen openbare nutsleidingen en contactgegevens nutsmaatschappijen op werf. Info verzamelen betreffende de aanwezige huisaansluitingen. Manueel voorgraven. Ongeschonden bewaring, eventuele verlegging en terugplaatsing van kabels en leidingen. Aanpassen werfinrichtingsplan en hijsplan aan aanwezigheid van luchtleidingen. Tussenkomst nutsmaatschappijen vereist : (welke maatschappijen ?) |
| 4.9 Gevaarlijke stoffen in opslag of gebruik | X |  |  |
| Ontgraving |
| 4.10 Bodemgesteldheid, nabijheid van gebouwen en openbaar domein in relatie tot stabiliteit |  | X | Uitvoeren plaatsbeschrijving voor en na werken. Opstellen ontgravingsplan. Ontgraven onder talud/in moten/met beschoeiing : (welke ?) Opmaken korte beschoeiingsnota. Uitvoeren uitgebreide stabiliteitsstudie en beschoeiingsnota. |
| 4.11 Ontgravingszones + dieptes |  | X | Afscherming ontgravingszones d.m.v. werfhekkens/lint. Plaatsen van ladders. Afscherming ontgravingszones d.m.v. bijkomende CBM’s : (welke ?) |
| Grondwaterverlaging |
| 4.12 Diepte grondwatertafel |  | X | Opstellen bemalingsplan : aantal en locatie filters; filterstelling; verwacht debiet. Plaatsen en instandhouden open-put-bemaling/ filter-bemaling : (welke ?) Locaal opvolgen grondwaterstand. Opvolgen grondwaterstand in ruimere omgeving. Plaatsen en inmeten zettingsbouten. Gecontroleerde grondwaterstandsverlaging d.m.v. diver. |
| 4.13 Zuivering en lozing |  | X | Zuivering opgepompte water d.m.v. GWZI met als componenten : KWS/striptoren/plaatbeluchter/LAK/WAK/andere (schrappen/aanvullen) Lozing op riool/ oppervlakte water (waar ?) via veilig gesteld lozingspunt conform voorwaarden conformiteitsattest. Verwacht debiet : (hoeveel ?) Bijzondere aanpak ter beperking geloosde debiet. |
| 4.14 Drijflaag |  | X | Toelichting door milieukundig begeleider tijdens startvergadering. Aanpassen boormethodiek : droogboren i.p.v. spoelboren. Drijflaagverwijdering door ontgraving/onttrekking uit sleuven voorafgaand opstarten bemaling. (hoe ?) Opvang drijflaag : zuigwagen/ cubitainers. (hoe ?) Maatregelen ter voorkoming geurhinder en/of explosiegevaar : (welke?) |
| 4.15 Aanwezigheid van stoffen die aanleiding geven tot dichtslibben : IJzer, Carbonaat, … | X |  | Te controleren tijdens de bemaling i.f.v. het dimensioneren van GWZI voor latere in-situ-sanering. |
| Timing en Veiligheid |
| 4.16 Timing |  | X | Opstellen planning. |
| 4.17 Veiligheids- en gezondheidsplan (van nu) |  | X | Specifieke maatregelen opgelegd door veiligheidscoördinator : zie verslagen werfvergaderingen/ veiligheidsrondgang. |
| 4.18 Postinterventiedossier (van vroeger) |  | X | Controle op aanwezigheid reinigingsattesten tanks in werfmap. Controle van bouwplannen i.f.v. stabiliteit. Controle van bouwplannen i.f.v. sloop. |
| Handleiding voor de aannemer bij het invullen van de projectfiches : Bepaal op basis van uw risico-evaluatie en/of die van uw onderaannemers of het opgegeven item al dan niet een risico vormt; aanduiden d.m.v. “X”. Voor gesloten tanksstations werden de gebruikelijke risico’s reeds aangekruist, maar dit kan projectspecifiek verschillen. Ga – daar waar er zich een risico stelt - na of de standaard voorziene acties voor gesloten tankstations overeenkomstig de basisregels van goed vakmanschap projectspecifiek van toepassing zijn. Indien niet >> doorschrappen. Indien wel, gelieve in het blauw aan te vullen waar dit wordt gevraagd. Ga – daar waar er zich een risico stelt - na of bovenop de basisregels van goed vakmanschap projectspecifiek bijkomende acties van toepassing zijn. Indien niet>> doorschrappen. Indien wel, gelieve in het blauw “Italic”aan te vullen waar dit wordt gevraagd. Waar nodig, zelf acties bijvoegen in blauw “Italic”. Tekst in’t rood = meer gedetailleerd te bekijken tijdens de startvergadering. Vul tenslotte de referenties hieronder in. |
| Dossiernr: Opgesteld door : Datum laatste revisie door bodemsaneerder: |