| EVALUATIE VAN KRITISCHE TOESTELLEN |
| --- |
| Kritische toestellen | N V T | V T | Risico’s | Kritische onderdelen | Levenslijsten, Onderhoudsprocedures en inspecties | Uitvoerder |
| 1. Kritische werftoestellen. |
| Kraan en/of hijstoestel |  | X | Gevaar aanrijding | Ganse toestel | Onderhoudsboekje Vooringebruikname- inspectie | Kraanman |
|  |  | X | Gevaar vallende last | Lastarm Kettingen | Keuring met keuringsbewijs | Erkende instantie |
|  |  | X | Inhalatie schadelijke dampen | Overdrukcabine | Inspectie voorafgaand betreden van verontreinigde zone | Bevoegd persoon aannemer |
| Spoelboorinstallatie |  | X | Wegvloeien vloeistoffen in milieu | Bak voor opvang spoelwater | Inspectie voorafgaand plaatsen filters | Bevoegd persoon aannemer |
| WZI en bemaling |  | X | Lawaai | Pompen | Vooringebruikname- Inspectie met checklist | Bevoegd persoon aannemer |
|  |  | X | Geur/Gas | Pompen, leidingen en luchtzuiverende componenten |  |  |
|  |  | X | Wegvloeien vloeistoffen in milieu | Pompen, leidingen en waterzuiverende componenten |  |  |
|  |  | X | Effluent kwaliteit | Zuiverende componenten |  |  |
| Elektrische installatie |  | X | Brandgevaar en elektrocutie | Ganse werfkast | Keuring met keuringsbewijs | Erkende instantie |
| Andere volgens VGM-charters onderaannemers Welke ? | X |  | Welke ? | Welke ? | Welke ? | Wie ? |
| 2. Reddings- en preventiemiddelen |
| Explosiemeter |  | X | Letsels bij onbetrouwbaar functioneren | Ganse toestel | Vooringebruikname- inspectie met invullen inventaris preventie en reddingsmiddelen | Bevoegd persoon aannemer |
| PIDmeter |  | X |  |  |  |  |
| PBM’s |  | X |  |  |  |  |
| CBM’s |  | X |  |  |  |  |
| Reddingsmiddelen |  | X |  |  |  |  |
| Andere volgens VGM-charters onderaannemers Welke ? | X |  |  |  |  |  |
| INSPECTIE- en MONITORINGSPLAN |
| Risico’s | N V T | V T | Monitoring uitgevoerd door | Monitorings- instrument | Monitoringsfrequentie | Resultaten terug te vinden in |
| Kwaliteit aanvulzand |  | X | MB | SAP Analyse + BTEX | 1 x per aangevoerde grondsoort. 1 x per 500 m³. | Dagboek milieukundig toezicht |
| Explosiegevaar algemeen op werf |  | X | Aannemer | Explosiemeter | Continu | Logboek |
| Explosiegevaar verwijdering tanks |  | X | Aannemer | Explosiemeter | Continu tijdens verwijdering | Logboek |
| Functioneren bemaling |  | X | Aannemer | Visueel Alarmering | Dagelijks Continu | Logboek |
| Grondwaterstand ontgravingsvak |  | X | Aannemer | Visueel of inpeilen | Dagelijks | Logboek |
| Grondwaterstand omgeving |  | X | Aannemer | Inpeilen Divers | Wekelijks Continu | Logboek |
| Stabiliteit |  | X | Aannemer | Visueel Opvolgen zettingsbouten | Continu Frequentie ? | Logboek |
| Kwaliteit omgevingslucht werf |  | X | MB | PID of gelijkwaardig; Dräger voor benzeen. | Zie procedure luchtmetingen | Dagboek milieukundig toezicht |
| Kwaliteit lucht in ontgravingsvak |  | X | MB | PID of gelijkwaardig; Dräger voor benzeen | Zie procedure luchtmetingen | Dagboek milieukundig toezicht |
| Kwaliteit in-/effluent water zuiveringsinstallatie |  | X | MB | analyse minerale olie en BTEX | Minimaal 1x/week of volgens behoefte | Dagboek milieukundig toezicht |
| Kwaliteit in-/effluent lucht zuiveringsinstallatie |  | X | MB | PID of gelijkwaardig; Dräger voor benzeen. | Minimaal 1x/week of volgens behoefte | Dagboek milieukundig toezicht |
| Werking zuiveringsinstallatie algemeen |  | X | Aannemer | Visueel Alarmering | Dagelijks Continu | Logboek |
| Valgevaar met betrekking tot sleuven, putten, ondergrondse reservoirs, … |  | X | Aannemer | Visueel | Minimaal bij aanvang en beëindiging van de dagtaak | Logboek |
| Afsluiting van de werf of werfzones d.m.v. hekwerk |  | X | Aannemer | Visueel | Minimaal bij aanvang en beëindiging van de dagtaak | Logboek |
| Netheid openbare weg ter hoogte werf |  | X | Aannemer | Visueel | Minimaal bij beëindiging van de dagtaak | Logboek |
| Netheid en orde op de werf zelf |  | X | Aannemer | Visueel | Minimaal bij beëindiging van de dagtaak | Logboek |
| Andere werfinspecties Welke ? |  |  |  |  |  |  |
| Nota voor de aannemer : Bepaal op basis van uw risico-evaluatie en/of die van uw onderaannemers of het opgegeven item al dan niet een risico vormt; aanduiden d.m.v. “X”. Voor gesloten tankstations werden de gebruikelijke risico’s reeds aangekruist, maar dit kan projectspecifiek verschillen. Ga – daar waar er zich een risico stelt - na of de standaard voorziene acties voor gesloten tankstations overeenkomstig de basisregels van goed vakmanschap projectspecifiek van toepassing zijn. Indien niet >> doorschrappen. Indien wel, aanvullen waar dit wordt gevraagd. Waar nodig, zelf acties bijvoegen in blauw. Ga – daar waar er zich een risico stelt - na of bovenop de basisregels van goed vakmanschap projectspecifiek bijkomende acties van toepassing zijn. Indien niet>> doorschrappen. Indien wel, aanvullen waar dit wordt gevraagd. Waar nodig, zelf acties bijvoegen in blauw “Italic”. Tekst in’t rood = meer gedetailleerd te bekijken tijdens de startvergadering. |
| Dossiernr: Datum laatste revisie door bodemsaneerder: |